->#Esse_ESD: Rober Esser: An Object Oriented Petri Net Approach t embedded System Design, 1997, vdf, Hochschulverl. an der Eth, TIK-SchriftenReihe nr. 16 (ETH Diss bei Lothar Thiele und Wolfgang Fiechtner)

Code Sign benutzt OO time Petri Netze als Kernel für Design von von embedded Systemen, um Hard- und Software und verschiedene Methoden gleichzeitig zu unterstützen. Kernel wird schlussendlich doch gross, mit Vererbung in Netzen usw., erlaubt die Implementierung von neuen Fromalismen durch erstellen von GraphGrammars für Syntax und Semantik und erstellen der nötigen (Code Sign) Klassen.

1. Introduction

embedded systems:Der Grossteil der Mikroprozessoren landet in technischen Systemen, d.h. elektronik in externen Prozess mit Sensoren Aktuoren, UI usw. verbunden oft mit Echtzeitanforderungen

CoDesign heisst Software und Hardware zusammen zu entwerfen, und Split Entscheidung erst spät zu treffen.

Eine Formale Kern Sprache erlaubt Simulation, Verifaikation, worin weiter Formalismen implementiert werden können.

OO

2. Requirements for a Codesign Methodology

Hauptsächlich AbstraktionsEbenen (für dieses Modell):

behavioural: am besten mit ausführbarem Modell spezifizieren

strukturell: Komponenten die zusammenarbeiten

physisch: Implementierungsentscheidung wie soft- und hardwareTechnik

zusätzliche Anforderungen wie

MultiParadigm Support (damit man im gewohnten/geeignesten Umfeld arbeiten kann)

Refinement

Time

Configuration (z.B. Billig- und Schnell-Version

Design Exploration: bequemes ausprobieren von Alternativen

Open Framework for Partitioning and Interface Generation:

3. Existing Approaches

Prämisse ist Verwendung von Modellen

Modelle für reaktive Systeme (d.h. event Driven)

FSM: finite state machines

BFSM: Behaviour finite state machines: mit partieller Ordnung auf Inputs/Outputs (timse). System ist synchrones Netzwerk von BFSM

CFSM: Codesign FSM: FSM mit endlichen Reaktionszeiten und translation relation

StateCharts Graphische Darstellung von FSM + Hierarchie. Parallelität durch Komposition von States

PSM: Programm State Machine: Hierarchisch/concurrent FSM mit Programmiersprache

CIP: Communication Interactin Processing: mehrere concurrent kommunizierende Cluster

Esterel: System wird als FSM modelliert, Hierarch pre-emption...

SDL: (CCITT Specification Descritpion Language): Protokoll Spezifikation auf verschiedenen Abstraktionsebenene: Blocks kommunizieren via channel

Synchronised Transitions: Computation/Transition ist Menge von atomaren guarded assignments (ohne expliziten Kontrollfluss)

Modelle für Transformationssysteme (input- ( output-stream)

SDF: Synchronous Data Flow: nodes (Aktoren) und arcs (Datenpfade)

Control/Data Flow Models

Boolean Data Flow: SDF + switches: nodes die Output auswählen und selects: nodes die Input auswählen

Hierachical Flow Graphs: nodes=Operations (conditional, computation, wait, loop) und arcs=dependencies,

Extended Syntax Graphs: SyntaxGraphen mit lokalen Daten und Kontrollabhängigkeiten

Petri Netze

General Purpose Languages

CX ist ANSI C mit min/max Delaxs, tasks mit communication. übersetzt SyntaxGraph und Modell

Hardware-C: C plus blocks and processes

Occam: basiert auf CSP (Communicating Sequential Processes): strenge Definition und Semantikerhaltende Transformationen

ADA: System als ADA tasks mit Rendevous Mechanismus

VHDL (VHSIC Hardware Description Langauge) (Standard): entity mit Interfaces und assozierten Architekturen, Kommunikation über Signale (Drähte)

Methodologien

heterogeneous system design methodologies

COSYMA: Umgebung für CX. Automatische Partitionierung.... Implementierung via Hardware-C und Olympus

Olympus Hardware-C: Partitionierung beginnt umgekehrt mit fast allem in Hardware

Ptolemy: Integration von Hard und Software mit domain (z.B. Dataflow), stars(primitives des domains) und galxies (ZusammenSetzungen von allem)

MOOSE: asynchorne Prozesse und KlassenImplementierungsDiagramme

General Purpose Methodologies

Structured Analysis

Structured Development for Real-Time Systems: essential model, implementation model, system build. Kombiniert EventBasierung und Transformationen

General Purpose OO Methodologies

Booch

ROOM: Real-Time OO Modelling: actors, protocols und data

4. Proposed Approach

formale Sprache erlaubt eindeutige Spez und high level analysis

homogene Sprache (die nicht auf Implementierung basiert) ist genug allgemein um andere Formalismen zu implementieren

real time requirements durch Zeit Limiten zwischen Events

Kapselung von Verhalten und Zustand via Klassenbeschreibungen im Kernel

Klassen definieren Vererbung, Refinement, Abstraktion, Konfiguration, Reuse und Sharing

Refinement durch Komponenten ersetzen

formale oo Kernsprache und Konzepte von GraphGrammars (Editing Rules eines Formalismus)

Methodology

System und Grenzen definieren (die später noch ändern können...)

Szenarien

Baue ein genügen abstrkates Modell des Environments (mit/via Kernel Language)

Systemstruktur in Kernel definieren (abgeleitet von Scenarios)

SchlüsselKomponeneten werden entwickelt und Prototypetund verifiziert

partition Systemmodell, mach Interfaces und analysiere Resultate

Verfeinere Modell via letzte zwei Schreitte, sodass backtracking möglich ist. Bis schlussendlich soft- und hardware Implentierung

5. Kernel Language

Petri Nets

Petri nets

N = (P,T,A) with A ( (PxT) ( (TxP)

pre/post: UmgebungsKanten

Place transition petri net

PTN = (P, T, A, C, W, M0) mit (P, T, A) ein Petrinetz

C: P ( N ( (: Kapazität

W: A ( N Gewicht

M0: P ( N

enabling: m >= W(p,t) und m - W(p,t) + W(t,p) <= C

Petri Nets mit Inhibitor Arcs

PTNI = (P,T, A, I, C, W, WI, M0) mit (P,T,A, C,W,M0) Place TransitionNetz

I ( PxT inhibitor arcs

WI: I ( N Inhibitor Gewichte

High Level Petri Nets (mit vereinfachter Version predicate-transition Model)

HLPN = (P,T, A, I, C, WI, M0, X,O,G,F)

O Menge aller möglichen Objekte, Token nimmt ein Objekt auf

X: A ( 2V\{} arc inscription mit genügend grosser Variabeln Menge V, eindeutig in der Umgebung einer Transition: if a.b ( pre(t) ( post(t) and X(a) ( X(b) ( {} then a=b

M0: P ( NO mit |M0(p)| <= C(p)

In(t) = ( {X(a) | a ( pre(t)}: input Variabeln von t

Out(t) = ( {X(a) | a ( post(t)}: output Variabeln von t

bin(t) = OIn(t): Input Bindings = Funktionen die Variabeln belegen

bout(t) = OOut(t): Output Bindings = Funktionen die Variabeln belegen

G(t): bin(t) ( Boolean: Guard

F(t) : bin(t) ( bout(t): Transitionfunktion, errechnet aus Inputbinding ein Outputbinding

State/Marking siehe M0

TA(m): Transition die bei m aktiv sind, d. h.: Anzahl tokens ist richtig (PTNI)

bval(t,m) = gültige bindings bei t,m: kein Objekt wird mehr verwendet als vorhanden
 = {b ( bin(t) | (p ( (t, o ( O: | [ b eingeschränkt auf X(p,t)]-1(o) | <= m(p,o)

TI(m) = alle enable transition instances bei m = {(t,b(t)) ( TA(m) x bin(t) | b(t) ( bval(t,m) and G(t)(b(t))}

ET(m) = {t ( T | ((t,b(t)) ( TI(m)

Occurrence: m ( m’ mit m’(p) =m(p) \ b(t)(X(p,t)) ( F(t) b(t)(X(t,p))

High Level Time Petri Nets (min/max enabling time versus timed nets mit duration)

HLTPN = (P,T, A, I, C, WI, M0, X,O,G,F,E,L)

E: T ( Q+0: earliest static firing time (nach enable der transition instance)

L: T ( Q+0 ( (: latest static firing time (nach enable der transition instance)

id: ID ( O: Objekt Identität für ein genügend grosses set ID

bin(t) = IDIn(t): via ID

bout(t) = IDOut(t): via ID

m: P ( 2ID mit if m(p) ( m(p’) ( {} then p = p’: Markierung ist partiell Partitionierung der Identifier

TI = {(t, b(t), ~E, ~L) ( T x bin(t) x Q x Q(| t active and b(t) valid and G(t)(b(t) ( id)} mit

t aktiv: wie vorher richtige TokenAnzahl

b valid in m: range(b(t)) ( ({M(p) | p ( (t} and b(t) injektiv (d.h. nur Identifier aus m)

~E und ~L dynamische Schaltzeiten

~TI={(t,b,~E,~L) ( TI | not ((t’,b’,~E’,~L’) ( TI mit ~E > ~L’} enabled transition instances: Transition Instances die als nächstes feuern können

Initial state S0 = (id0, M0, TI0) = Idenifiers in M0 / Markierung wie oben / initial set of transitions mit statischen Zeiten

Occurrence: von ti (~TI = (t,b,~E,~é) zur zeit t(ti), die nicht später als die früheste enabled Lasttime ist

id ( id’ neue Identifier werden alloziert für alle Outputsf (mit newid)

Markierung geänder: m’(p) = m’(p) =m(p) \ b(t)(X(p,t)) ( newid(F(t) b(t)(X(t,p)))

TI ( TI’ = {(t’, b’(t), ~E’, ~L’) ( T x bin(t) x Q x Q(| t’ active and b’(t) valid and G(t’)(b’(t)(id’)} mit

t’ aktiv in m’, b valid in m’

(~E’, ~L’) = if (t’, b’,~E“,~L“) ( TI then (max(0,~E“-t(ti )), max(0,~L“-t(ti )))
			else (E(t’), L(t’)  : Zeit wird angepasst

ein Transition muss zum L-Zeitpunkt schalten!

Combining Object Oriented Concepts and Petri Nets

Gibt verschiedene Konzepte, hier sollen nicht nur Token sondern auch Netze OO sein:

Class = (Parent, HLTPN, Intf, intfRW, ARc, Comp, FUN) mit

empty oder superclass

HLTPN, Petri net wie definiert

Intf sind gerichtet Interfaces, dargestellt als schattierte Dreiecke

IntfRW sind undirecte interfaces mit Typen ReadWrite, writeOnly und readOnly

Comp sind die component holder: Klassen oder Instantiierungsfunktionen, die bei Instantiierung geladen werden

Arc ( T x Intf ( Intf x P ( XxIntfRW  ( IntfRWxX ( Intf x Intf ( IntfRWxIntfRW  mit T,P,X aus dem HLTPN verbindet Komponenten direkt und eindeutig, hat ein Output mehrere Inputs bekommen alle Tokens....

FUN Funktionsmenge die in Transitionsfunktionen und -Guards verwendet werden können

Vererbung

Funktionen mit gleicher Signatur überschreiben, überschriebene kann immer noch benutzt werden

Arcs werden immer geerbt vom parent (wahrscheinlich auch genwöhnliche Netzkanten), direkt mit Transitionen verbundene Kanten haben Namen. Mit/ohne Gewichtsfunktion (Namens Collection) bleiben getrennt!

places sind mit Klasse getypt, bei Vererbung nur Unterklasse möglich, Kapazität kann nur wachsen

Transitionen: Intervalle, Guards und Aktionen=Funktionen können beliebig geändert werden

Component Holders können auf Subklassen verfeinert werden (für Klassen und Instantiierungs Funktionen)

Design Alternativen können mit parametriesierten Komponenten-Instantiierungs-Calls einfach variiert werden.

Support for Other formalisms

Weitere Formalism bauen auf Kernel und KlassenLibrary auf

Describing Formalisms with Graph Grammars

GraphGrammar: Produktionen in Y Notation:

links unten: zu ersetzender Graph (Form der Objekte zeigt typ...)

rechts unten: neuer einzusetzender Graph

oben: embedding: zu erhaltende Verbindungen

gestrichelte Kanten gehören zur Grammatik und zeigen notwendige Bedingungen

Elemente mit neuen Labels nur rechts werden eingefügt, mit Label nur links gelöscht, mit Labels beidseitig bleiben

Pfeile von oben nach links unten zeigen zu löschende Kanten
Pfeile von oben nach rechts unten zeigen einzufügende Kanten

Ein Formalismus wird beschrieben:

Syntax wird als graph grammar Productions: Syntax Graph Grammar (SynGG)

jedes Element des Formalismus mit einer (oo time petri net component) Klasse assoziiert

jede SynGG Produktion wird mit einer Semantic Graph Grammar (SemGG) ergänzt, in der Kernel Language mit obigen Klassen , dadurch wird definiert wie Kernel Komponenten zusammengebaut werden.

Graphische Darstellung und Manipulations Funktionen

monomorph Attribut: Subclassing verboten

Appendix A Implementation

Code Sign ist die Implementierung in Smalltalk (Visual Works 2.5)

Language:

texutelle Darstellung der Code Sign kernel Sprache

Für externe Abspeicherung, Beim öffnen eines Projekts und bei Änderungen wird sie compiliert, d.h. in einen ParseTree in Form von Smalltalk Objekten umgewandelt, innerhalt Code Sign wird der Source nicht gespeichert, sondern bei Bedarf neugeneriert aus dem ParseTree

Projekte

gruppiert Klassen und preRequists-Projekte

Projekt Browser, zeigt Projekt, Prerequists und Klassen

Klassen

haben Namen und Versionsnummer,

FuncionBrowser hat links ein KlassenHierachy- und  ein SignaturenFenster, rechts den SourceCode

Class Browser zeigt links KlassenHierachy- und  ein KomponentenFenster, rechts die Grafische Darstellung  der  Components und ihrer Verbindungen

Component

Wählt man eine Klasse im ClassBrowser, wird sie instantiiert, Modifikationen werden nicht auf Source oder Klasse ausgeführt, sondern immer in Instanzen!

Der Editor wird gemäss der Klasse der Komponente ausgewählt und fragt die Klasse für weitere KonfiguratinsInformationen, wie ButtonBelegungen, grafische Darstellungen usw.

ClassBrowser enthält auch Simulator Kontroll, er enthält im wesentlichen nur die Simualtionszeit und scheduling Strategie und delegiert die Simulation an die Komponenten